## Slide 1: Guardian Loop auf echter Hardware
Vom realen Sensor über Guardian in AutoSD bis zum realen Aktor – gebaut und live verifiziert
1
AZ3166
ThreadX: Temperatur und Feuchte per USB
2
Raspberry Pi 5
Trägt die AutoSD-VM, bindet die Boards an
3
Guardian
AutoSD-VM: entscheidet und eskaliert
4
NXP S32K148
OpenBSW: Fenster-DID, LED blinkt
Sensor zu Guardian über uProtocol · Guardian zum Aktor über DoIP/UDS auf Automotive Ethernet
Gemeinsam gebaut
UDS-Schreibpfad über DoIP, LED als sichtbarer Aktor
AZ3166-Firmware für Temperatur und Feuchte
Guardian-Stack als Container in der AutoSD-VM
Dashboard steuert Fenster und Kind-Präsenz
2
echte Boards im Regelkreis
0
Änderungen an guardian.rs für die Hardware
19
Commits im Pull Request
Notes: Kernaussage: Guardian Loop läuft nicht nur simuliert, sondern mit echten Boards vom Sensor bis zum Aktor. Kette: Der AZ3166 (Eclipse ThreadX) liefert Temperatur und Feuchte. Die Werte gehen als uProtocol-Nachrichten über Zenoh an Guardian. Guardian läuft als Container in der AutoSD-VM auf dem Raspberry Pi 5 und eskaliert ab 28,5 °C mit anwesendem Kind. Über actuation-adapter und cda-sim geht der Befehl per DoIP/UDS über Automotive Ethernet an das NXP S32K148 (OpenBSW), das die Fensterposition (DID 0xCF20) setzt und die LED blinken lässt. Live verifiziert: manueller Pfad über das Dashboard und der automatische Pfad bei 31 °C mit injiziertem HVAC-Fehler. Nicht auf echter Hardware geprüft: die 12-Sekunden-Stufe 'erst HVAC, dann Fenster' ohne Fehler. Kennzahlen: 2 echte Boards (AZ3166, S32K148); guardian.rs wurde für die Hardware-Anbindung nicht geändert; 19 Commits in PR #21 (Stand der Erstellung).